СОВЕТ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

11.03.2021                                                                                                             № 138

36-е собрание IV созыва

с.Володино

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении муниципальной программы комплексного

развития  систем коммунальной инфраструктуры Володинского сельского поселения

Кривошеинского района Томской области на 2021-2025 годы

и на период  до 2032 года»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Володинского сельского поселения,

СОВЕТ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.Утвердить  муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на 2021-2025 годы и на период  до 2032 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Володинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Володинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социально-экономический  комитет.

Председатель Совета

Володинского сельского поселения                                                       Петрова Р.П.

Глава Володинского сельского поселения                                            Петрова Р.П

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

# Решением Совета

# Володинского сельского поселения

# от 11.03.2021  №138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД  ДО 2032 ГОДА

с. Володино  2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ………………………………………………………………………….…3

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ …………………………………………………………...6

2.1	Характеристика системы водоснабжения и водоотведения ……………………………......6

- Характеристика системы водоснабжения с. Володино …………………………………….6

- Характеристика системы водоснабжения д. Новониколаевка ………………………… ...8

- Характеристика системы водоснабжения д. Старосайнаково …………………………….9

- Характеристика системы водоснабжения Володинского сельского поселения ……….10

2.2. Характеристика системы теплоснабжения …………………………………………………...17

2.2.1. Организационная структура системы теплоснабжения ………………………………….17

- Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения ………………18

- Анализ баланса системы теплоснабжения, структуры производства, передачи, потребления …………………………………………………………………………………………….22

- Характеристика системы электроснабжения ………………………………………………….26

- Характеристика системы газоснабжения ……………………………………………………....37

2.5. Характеристика системы обращения с ТКО …………………………………………………..…45

3	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАН
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА
КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА…………….56

3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования …………………….56

- Характеристика муниципального образования ……………………………………………..56

- Прогноз численности населения и трудовые ресурсы ………………………………….....56

- Прогноз развития застройки объектов жилищного строительства ………………………56

- Оценка платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг ………………...…57

4. ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ……………….58

- Перспективное развитие системы водоснабжения и водоотведения ………………………..58

- Перспективное развитие системы теплоснабжения …………………………………………....60

- Перспективное развитие системы электроснабжения ……………………………..………..…62

- Перспективное развитие системы газоснабжения ………………………………………………63

4.5 Перспективное развитие системы обращения с ТКО ………………………………………….64

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ …………………………………………………………………………………………......72

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ …………………………………………………………………...….73

- Ответственные за реализацию Программы …………………………………………………..….73

- План–график по реализации Программы …………………………………………………………73

- Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы ………………………..…73

Приложение 1 ………………………………………………………………………………………………74

Приложение 2 ………………………………………………………………………………………………79

Приложение 3 ………………………………………………………………………………………………86

Приложение 4 ………………………………………………………………………………………………91

1	Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Володинского сельского поселения на 2021 – 2025 годы и на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Володинского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | – |
| Цели Программы | Разработка единого комплекса мероприятий; Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жи- |

|  | лищного и промышленного строительства; Обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; - обеспечение жителей и предприятий сельского поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо–, газоснабжения, электроснабжения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО); - внедрение новейших технологий управления процессами производства, передачи и распределения коммунальных ресурсов и услуг; - разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели Программы | Теплоснабжение Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии: в 2020 г. составило 0,00 шт. / Гкал/ч в 2026–2032 гг. составит 0,00 шт. / Гкал/ч Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: в 2020 г. составит 150,16 кг.у.т/Гкал в 2026–2032 гг. составит 150,16 кг.у.т/Гкал Газоснабжение Объем потребленного газа всеми категориями потребителей: в 2020 г. составит 1,648 млн.м.куб.; в 2026 году составит 1,648 млн.м.куб.; в 2032 году составит 1,648 млн.м.куб. Водоснабжение Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей: в 2020 г. составит 21,456 тыс. м.куб.; |

4

|  | в 2026 году составит 21,456 тыс. м.куб.; в 2032 году составит 21,456 тыс. м.куб. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2021 - 2031 гг.; |
| Объем требуемых капитальных вложений | Всего на период реализации Программы, из них (тыс. руб.) федеральный бюджет областной бюджет бюджет МО/бюджет района внебюджетные источники | 34 991,76 0,00 27 511,77 7 479,99 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации | Развитие электрических сетей - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией существующих объектов; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии. Развитие водоснабжения и водоотведения - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды. Развитие системы газоснабжения - повышение надежности и качества газоснабжения; Развитие системы вывоза и утилизации ТКО - улучшение санитарного состояния территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; - улучшение экологического состояния; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. |

2	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1	Характеристика системы водоснабжения и водоотведения

Оборудование систем водоснабжения находится в собственности Володинского сельского поселения и эксплуатируется ООО «Водовод–М» по договору аренды.

Водоснабжение Володинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах. Всего на данной территории находится 4 водозаборных скважины.

В эксплуатации ООО «Водовод–М» находятся 3 скважины, 2 из которых расположены в с. Володино, 1 – в д. Новониколаевка; скважина в д. Старосайнаково никем не обслуживается и обладает большим процентом износа.

Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует, частные лица за плату осуществляют вывоз ТБО и ЖБО.

2.1.1 Характеристика системы водоснабжения с. Володино

Скважины пробурены в 1964 и 1981 годах и за время эксплуатации произошла частичная кальматация скважин.

Таблица 1 - Характеристика подземного водозабора с. Володино

| 1 2 | Тип | Технические параметры | Кол– во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
|  | Скважина № 59/81, (ул. Коммунистическая, 34) | 130 | 16 | 1 | 1981 | не проводился |
|  | Скважина № 19/94, (ул. Сибирская, 3) | 127 | 10–15 | 1 | 1964 | не проводился |

Подъем воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ», технические характеристики которых приведены в Таблице 2.

Таблица 2 - Характеристика оборудования насосных станций I–го подъема

|  | Тип | Марка | Кол– во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной центробежный насос | ЭЦВ 6– 10–80 | 1 | 10 | 80 | 4 | 2013 |
| 2 | Погружной центробежный насос | ЭЦВ 6– 10–80 | 1 | 10 | 80 | 4 | 2013 |

Обе скважины находятся в бревенчатых павильонах. Ограждения санитарных охранных зон нет.

Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины (в пределах

зоны находятся огороды).

Подъем воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях. Из башен вода подается в водопровод самотеком.

На скважинах установлены приборы учета электрической энергии, приборы учета поднятой воды отсутствуют.

В с. Володино две водонапорные башни Рожновского (по ул. Коммунистической и ул. Сибирской). На водонапорных башнях нет павильонов (запорная арматура установлена вне помещения). Металлические элементы водонапорных башен не обработаны антикоррозионными составами.

Таблица 3 - Характеристика напорно–регулирующих емкостей с. Володино

| № п/п | Тип | Технические параметры | Кол– во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР–25–18–1) | 12 | 93,6 | 1 | 1981 | не проводился |
| 2 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР–25–18–1) | 18 | 187,2 | 1 | 1964 | не проводился |

Вода из водонапорных башен подается непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станции 2–го подъема воды отсутствуют (способ подачи воды – самотечный).

Установки по очистке воды отсутствуют. Состояние водопроводов ветхое, нуждаются в замене. Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками. Нет тупиковых колодцев для промывки водопроводов. Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

Водопроводы системы централизованного водоснабжении поселения III категории по степени обеспеченности подачи воды. Схема водоснабжения тупиковая с радиальной схемой прокладки.

Краткая характеристика водопроводных сетей с. Володино приведена в Таблице 4.

Таблица 4 - Характеристика водопроводных сетей с. Володино

| Наименование участка | Диаметр, мм | Материал трубы | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | чугун | 3882 |
| 2 | 300 | сталь | 140 |
| 3 | 100 | сталь | 3015 |
| 4 | 70 | сталь | 278 |
| 5 | 50 | сталь | 686 |
| 6 | 40 | сталь | 157 |
| 7 | 32 | сталь | 296 |
| 8 | 25 | сталь | 2197 |

| Наименование участка | Диаметр, мм | Материал трубы | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 20 | сталь | 1165 |
| 10 | 100 | полиэтилен | 330 |
| 11 | 50 | полиэтилен | 364 |
| 12 | 40 | полиэтилен | 71 |
| 13 | 32 | полиэтилен | 745 |
| 14 | 25 | полиэтилен | 31 |
| 15 | 20 | полиэтилен | 832 |
| 16 | 90 | полиэтилен | 24,3 |
| Итого: | 14213,3 |

2.1.2 Характеристика системы водоснабжения д. Новониколаевка

Скважина пробурена в 1968 году и за время эксплуатации произошла частичная кальматация скважин.

Таблица 5 - Характеристика подземного водозабора д. Новониколаевка

|  | Тип | Технические параметры | Кол –во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина забоя, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| 1 | Скважина № 20/69, (ул. Центральная, 28А) | 23 | 9 | 1 | 1968 | не проводился |

Подъем воды осуществляется погружным глубинным скважинным насосом типа «ЭЦВ», технические характеристики которого приведены в Таблице 6.

Таблица 6 - Характеристика оборудования насосных станций I–го подъема

|  | Тип | Марка | Кол –во | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной центробежный насос | ЭЦВ 6–10–80 | 1 | 10 | 80 | 4 | 2016 |

Скважина находится вне павильона. Нет отмостки вокруг скважины. С наступлением низких температур водоснабжение прекращается. Ограждение первой санитарной охранной зоны скважины отсутствует. Не соблюдена 30 метровая первая санитарная охранная зона скважины (в пределах зоны находятся огороды).

Подъем воды осуществляется насосом по трубам в водонапорную башню. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорной башне. Из башни вода подается в водопровод самотеком.

На скважине установлены приборы учета электрической энергии; приборы учета поднятой воды отсутствуют.

В д. Новониколаевка имеется водонапорная башня Рожновского (по ул. Централь-

ная, 28А). Металлические элементы водонапорной башни не обработаны антикоррозионными составами.

Таблица 7 - Характеристика напорно–регулирующих емкостей д. Новониколаевка

| № п/п | Тип | Технические параметры | Кол– во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня Рожновского (ВБР–25–18–1) | 12 | – | 1 | 1968 | не проводился |

Вода из водонапорной башни подается непосредственно в распределительную сеть. Далее в колонки либо во внутренние водопроводные системы зданий. Станции 2–го подъема воды отсутствуют (способ подачи воды – самотечный).

Установки по очистке воды отсутствуют.

Состояние водопровода неудовлетворительное, нуждается в замене. Сильное влияние на состояние водопроводов оказывает электрокоррозия. Нет возможности отключения водопроводов отдельными участками.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так из внутренних систем водоснабжения зданий. Потери и неучтенные расходы не регистрируются.

Водопроводы системы централизованного водоснабжения поселения III категории по степени обеспеченности подачи воды. Схема водоснабжения тупиковая с радиальной схемой прокладки.

Краткая характеристика водопроводных сетей д. Новониколаевка приведена в Таблице 8.

Таблица 8 - Характеристика водопроводных сетей д. Новониколаевка

| Наименование участка | Диаметр, мм | Материал трубы | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | чугун | 588 |
| 2 | 32 | сталь | 179 |
| 3 | 50 | сталь | 135 |
| Итого: | 902 |

2.1.3 Характеристика системы водоснабжения д. Старосайнаково

В д. Старосайнаково расположена самоизливающаяся скважина, которая находится вне павильона и без ограждения. На скважине установлен водоразборный кран. Водонапорной башни нет. Глубинного насоса нет (давления воды из скважины хватает для водо-разбора непосредственно из скважины). Нет прибора учета поднятой воды. Данная скважина никем не обслуживается и имеет высокий процент износа.

2.1.4 Характеристика системы водоснабжения Володинского сельского поселения

В системе холодного водоснабжения Володинского поселения выявлены следующие основные эксплуатационные ограничения использования мощностей:

- физически и морально устаревшие трубопроводы, каналы, запорно-регулирующая арматура, их недоукомплектованность;

- использование конструкций из материалов, не соответствующим жестким условиям эксплуатации;

- отсутствие автоматизированных систем управления процессами распределения потоков воды и работой насосов в зависимости от эксплуатационных режимов и метеорологических условий.

Физико-химический и бактериологический анализ проб питьевой воды проводился аккредитованной испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в 2018 году, результаты проведенных лабораторных исследований приведены в Таблицах 9-10.

Таблица 9 - Физико–химические свойства подземной воды

| № п/ п | Определяемые показатели | Единицы измерения (для граф 4,5,6) | Допустимый уровень, не более | Результаты исследования | Норма погрешности | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цветность | Градусы | 20,00 | <0,1 | – | ГОСТ Р 31868– 2012 |
| 2 | Аммиак и аммоний–ион (по азоту) | мг/дм3 | 1,50 | <0,05 | – | ГОСТ 33045–2014 п.5 |
| 3 | Нитриты (NO2) | мг/дм3 | 3,00 | 0,018 | 0,009 | ГОСТ 33045–2014 п.6 |
| 4 | Нитраты (NO3) | мг/дм3 | 45,00 | 5,40 | 0,80 | ГОСТ 33045–2014 п.9 |
| 5 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | 0,30 | 0,071 | 0,180 | ГОСТ 4011–72 п.2 |
| 6 | Сульфаты (SO4) | мг/дм3 | 500,00 | <2 | – | ГОСТ 31940–2012 п.6 |
| 7 | Хлориды (Cl) | мг/дм3 | 350,00 | 9,45 | 1,42 | ГОСТ 4245–72 п.2,3 |
| 8 | Жесткость общая | О Ж | 7,00 | 7,90 | 1,20 | ГОСТ 31945–2012 п.4 |
| 9 | Водородный показатель | Ед.рН | в пред.6–9 | 7,38 | 0,10 | ПНДФ14.1:2:3:4.12 1–97 |

Таблица 10 – Бактериологический анализ подземной воды

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 1 | Общее микробное чис- | 15,00 | не более 50 | КОЕ/мл | МУК |

| № п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
|  | ло, КОЕ в мл |  |  |  | 4.2.1018–01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018–01 |
| 3 | Термотолерантные ко-лиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | не обнаружены | отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018–01 |

На данный момент в Володинском сельском поселении для оперативно диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций в системе централизованного водоснабжения используется единая схема работы при авариях на системах тепло– и водоснабжения.

Определенные сложности при ликвидации нештатных ситуаций вызывает высокий процент износа существующих сетей и сооружений.

Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2019 год в смету расходов ООО «Водовод-М» были включены следующие статьи расходов: расходы на электрическую энергию, расходы на оплату труда и ОСН, сбытовые расходы, расходы, связанные с оплатой налогов и сборов; на 2020-2021 гг.: расходы на электрическую энергию, расходы на оплату труда и ОСН, расходы, связанные с оплатой налогов и сборов.

Ввиду невключения в состав расходов организации, осуществляющей водоснабжение, расходов на текущие ремонты (на материалы на ремонт, осуществляемый хозяйственным способом, и на услуги подрядных организаций), у организации отсутствуют средства на проведение планово – предупредительных работ.

Кроме того, утверждаемые Регулятором объемы реализации воды не соответствуют фактически реализованным объемам – превышают их.

Таким образом, значение установленного Регулятором тарифа, не соответствует экономически обоснованному уровню по двум ключевым параметрам:

- невключению в себестоимость и, как следствие, в необходимую валовую выручку расходов, необходимых на текущее содержание и обслуживание объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в экономически обоснованном объеме;

- завышению объема реализованной воды.

Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Володинского сельского поселения Кривошеинского района представлен в Таблице 11.

В 2019 году из подземных источников было поднято 23,184 тыс. м3 воды, которая в полном объеме не была очищена.

Таблица 11 – Баланс системы водоснабжения подземного водозабора Володинского сельского поселения за период 2018–2020 гг., тыс. м3

| Показатель | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактически поднято воды | 23,030 | 23,184 | 23,184 |
| Фактически очищено воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вода, полученная со стороны | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на собственные технологические нужды | н/д | н/д | н/д |
| Показатель | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (план) |
| Отпущено в сеть | н/д | н/д | н/д |
| Потери | н/д | н/д | н/д |
| Реализовано воды, всего: | 22,047 | 21,568 | 21,456 |

Вода используется населением для хозяйственно–питьевых нужд, а также для полива приусадебных участков.

В Володинском сельском поселении у потребителей имеются три вида благоустройства: водопровод в доме и наличие выгребной ямы, водопровод в доме без выгребной ямы и водопользование из колонки.

Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (9 шт. – с. Володино). Все установленные колонки – инжекторного типа, что позволяет решать в период низких температур проблему замерзания воды в колонках и повышает качество услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев и собственных скважин.

По состоянию на 2019 год приборами учета оснащено 60% населения (Таблица 12).

Таблица12   -  Структура  учета отпущенной  холодной  воды населению  в  Володинском сельском поселении за 2018–2020 гг.

| Показатель | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3): | 16,063 | 16,053 | 15,859 |
| по приборам учета | 9,589 | 9,636 | 10,055 |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | 6,473 | 6,437 | 5,826 |

Организация контроля за водопотреблением – это необходимое и обязательное мероприятие для системы водоснабжения Володинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области, которое позволяет вести ежемесячный баланс поднятой и реализованной воды, выявлять неучтенные расходы и несанкционированные отборы воды, что впоследствии приведет к их снижению.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

2.2. Характеристика системы теплоснабжения

2.2.1. Организационная структура системы теплоснабжения

На территории Володинского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется только в с. Володино; в д. Старосайнаково и д. Новониколаевка централизованное теплоснабжение отсутствует.

Теплоснабжение в с. Володино осуществляется от централизованного источника - котельной - и индивидуальных источников тепла. Теплоснабжающей организацией является ООО «Водовод-М».

Всего на территории Володинского сельского поселения находится 3 источника тепловой энергии мощностью 3,64 Гкал/ч:

- Газовая котельная блочно-модульного типа - находится в эксплуатации тепло-снабжающией организации ООО «Водовод-М» и располагается по адресу: с. Володино, ул. Молодежная, 6Б, установленная мощность которой составляет 2,76 Гкал/ч;

- Две газовые котельные мощностью 0,44 Гкал/ч - находятся в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск» и служат для покрытия нужд в тепловой энергии данного предприятия, поэтому в рамках данной работы данные тепловые источники рассматриваться не будут.

Коммунальная газовая котельная блочно-модульного типа, мощностью 2,76 Гкал/ч предназначена для покрытия нагрузок отопления административных помещений и жилых домов с. Володино.

Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий с. Володино, д. Новониколаевка и д. Старосайнаково осуществляется автономно (печное отопление и в ряде случаев - в с. Володино - на базе бытовых газовых отопительных агрегатов).

Основным топливом источников теплоснабжения является природный газ.

Сети теплоснабжения - радиальные, тупиковые двухтрубные. Схема отпуска тепловой энергии с котельной - закрытая. Схема подключения потребителей - зависимая при непосредственном присоединении потребителей тепловой энергии. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на утвержденный период 2020 г. составляет 1803,3 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении). Тепловые сети преимущественно имеют подземную канальную прокладку и надземную на опорах.

Подключение систем отопления к тепловой сети - зависимое. Регулирование отпуска теплоты - качественное по отопительной нагрузке. Утвержденный температурный график - 95/70 ºС.

К основному оборудованию котельной относятся водогрейные котлы. Состав оборудования газовой котельной представлен в Таблице 13.

Таблица 13 – Характеристики основного оборудования газовой котельной с. Володино

| Наименование источника тепловой энергии | Марка котлов | Топливо основное/резервное | Температурный график теплоносителя | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая БМК с. Володино | Турботерм – 1600, 2шт. | Природный газ/ дизельное топливо | 95/70 ºС | Удовлетворительное |

Потребители тепловой энергии, подключенные к централизованному теплоснабжению от газовой котельной блочно–модульного типа, представлены в Таблице 14.

Таблица 14 – Потребители тепловой энергии, подключенные к централизованному теплоснабжению

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Володинская средняя школа | с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 |
| 2 | Детский сад, Администрация поселения | с. Володино, ул. Советская, 31 |
| 3 | Пожарная часть | с. Володино, ул. Молодежная, 6А |
| 4 | Магазин | с. Володино, ул. Коммунистическая, 30 |
| 5 | Квартира | с. Володино, ул. Лесная, 4, кв. 2 |
| 6 | Квартира | с. Володино, ул. Лесная, 8, кв. 1 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (12 квартир) | с. Володино, ул. Молодежная, 4 |
| 8 | Квартира | с. Володино, ул. Молодежная, 7, кв. 1 |
| 9 | Квартира | с. Володино, ул. Молодежная, 7, кв. 2 |
| 10 | Квартира | с. Володино, ул. Молодежная, 9, кв. 1 |
| 11 | Квартира | с. Володино, ул. Молодежная, 9, кв. 2 |
| 12 | Жилой дом | с. Володино, ул. Коммунистическая, 34б |
| 13 | Жилой дом | с. Володино, ул. Молодежная, 2 |
| 14 | Жилой дом | с. Володино, ул. Молодежная, 10 |

2.2.2 Характеристика состояния и анализ проблем в сфере теплоснабжения

Источники теплоснабжения

На территории Володинского сельского поселения функционирует 1 коммунальный источник суммарной установленной мощностью 3,2 МВт – газовая котельная блочно–модульного типа, находящаяся в эксплуатации в ООО «Водовод–М».

По надежности отпуска тепла котельная относится ко II категории, является отдельно стоящей и служит для покрытия отопительной нагрузки только в с. Володино.

Котельная предназначена для покрытия нагрузок отопления административных, производственных помещений и жилых домов с. Володино. Существующая котельная является отдельно стоящей. Для производства тепла установлены 2 автоматизированных котла «Турботерм – 1600», оснащенных горелками фирмы Riello: комбинированная RLS190 и газовая RS190 (таблица 15).

Основное топливо для газовой котельной блочно–модульного типа – природный газ. Аварийное топливо – дизельное.

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала. Работа оператора в котельной сводится к запуску котельной в работу, контролю за работой оборудования, обслуживанию оборудования в процессе работы, недопущению нештатных и аварийных ситуаций.

| № п.п | Наименование котельной | Тип котлов | Един. мощность МВт | Кол–во шт. | Устан–ая мощность МВт | Вид топлива | Присоед. нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная блочно–модульного типа по ул. Молодежная, 6Б в с. Володино | Турботерм – 1600 | 1,6 | 2 | 3,2 | Природный газ | 0,80 |

Таблица 15 – Характеристика источника теплоснабжения Володинского поселения

Тепловая схема котельной - двухконтурная, с теплообменниками. Система отопления закрытая, двухтрубная.

В котельной установлены приборы учета отпущенного тепла, потребленной электроэнергии и потребленной воды, приборы учета газа.

Паспортный КПД котлов составляет не менее 92% на газе и не менее 90% на дизельном топливе.

Тепловые сети

Сети теплоснабжения - радиальные, двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей - зависимая при непосредственном присоединении абонентов.

В настоящее время на территории с. Володино проложено 1848,9 м тепловых сетей, которые находятся в эксплуатации у коммунального предприятия ООО «Водовод-М».

Тепловые сети характеризуются значительной удельной протяженностью вследствие небольшой плотности застройки.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах (37 %) и надземная (63%). В качестве материала изоляции используется минеральная вата, в редких случаях с 2008 года - современная минеральная вата из стекловолокна - ISOVER. По сроку службы тепловые сети распределены следующим образом:

- срок службы свыше 25 лет - 1258,9 м;

- срок службы менее 25 лет - 590 м.

Износ тепловых сетей свыше 80%, что приводит к необходимости их полной или частичной замены для устранения аварийных ситуаций, а также сокращения тепловых потерь.

Тепловая изоляция данных участков частично разрушена и для уменьшения тепловых потерь надземные трубопроводы засыпаны грунтом.

Технологические потери в сетях теплоснабжения с учетом используемого температурного графика отпуска тепла составляют 33,13%.

Согласно данным ООО «Водовод-М», за 2020 год крупных аварий на сетях системы теплоснабжения поселения зафиксировано не было. В течение отопительного периода случаются аварийные ситуации, значительная часть которых устраняется в короткие сроки. Повреждения, не требующие немедленного устранения, устраняются только в межотопительный период во время плановых ремонтов.

Порядок определения готовности системы теплоснабжения к прохождению отопительного сезона, основных показателей готовности и интегральной оценки качества и надежности работы этих систем в предстоящем сезоне устанавливают в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000).

Эксплуатация тепловых сетей осуществляется в штатном режиме в соответствии с типовой инструкцией МДК 4-02.2001 по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. приказом Госстроя РФ от 13.12.00 № 285).

В основные обязанности ОЭТС (организации, эксплуатирующей тепловые сети) входят:

- содержание тепловых сетей и других сооружений в работоспособном, технически исправном состоянии;

- разработка и соблюдение режимов теплоснабжения по количеству и качеству тепловой энергии и теплоносителя; поддержание на границе эксплуатационной ответственности параметров теплоносителя в соответствии с договором теплоснабжения;

- соблюдение требований правил промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии, пожарной и экологической безопасности;

- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;

- обеспечение максимальной экономичности и надежности передачи и распределения тепловой энергии и теплоносителя; использование достижений научно-технического прогресса в целях повышения экономичности, надежности, безопасности, улучшения экологического состояния энергетических объектов;

- разработка мероприятий по выходу из возможных аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- разработка нормативных показателей тепловой сети по удельным расходам сетевой воды, электроэнергии и потерям тепловой энергии и теплоносителя;

- осуществление работы с персоналом в соответствии с учетом особенностей работы с персоналом энергетических организаций системы ЖКХ.

В обслуживающей сети организации обеспечивается систематический контроль (осмотры, техническое освидетельствование) состояния оборудования, зданий и сооружений, определены ответственные за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию лица, которые назначаются из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний правил, норм и инструкций в установленном порядке. Фактические сроки устранения аварий на котельной или на тепловых сетях – 3 часа, максимум 8 часов, что соответствует допустимой продолжительности перерыва в предоставлении услуги по отоплению.

Определенные сложности при ликвидации нештатных ситуаций вызывает высокий процент износа части существующих сетей. Предприятие не имеет иных источников дохода, кроме оплаты потребителей услуг по теплоснабжению по установленному тарифу, а оплата за коммунальные услуги поступает не всегда своевременно и в полном объеме.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения и пути их решения

Основные проблемы функционирования систем теплоснабжения с. Володино:

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно–энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

- Отсутствие учета тепловой энергии у абонентов;

- Низкая надежность системы, вследствие высокого уровня износа отдельных участков тепловых сетей при отсутствии их резервирования, следствием чего является повышенная аварийность на сетях теплоснабжения;

- Износ изоляции тепловых сетей, приводящий к увеличению тепловых потерь значительно выше нормативных.

Для сокращения теплового резерва на газовой котельной блочно–модульного типа, необходимо в соответствии с Генеральным планом Володинского сельского поселения определить перспективных потребителей, которых неоходимо подключить к централизованному теплоснабжению. Вследствие этого котлоагрегаты будут выведены на рабочие режимы, что, в свою очередь, приведет к повышению КПД оборудования и сокращению расходов топлива. Кроме того, подключение перспективных потребителей приведет к снижению тарифа ввиду сокращения части постянных расходов, приходящихся на одного абонента. Также необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции участков тепловых сетей с высокими потерями тепловой энергии.

Существенным условием предупреждения возникновения нештатных ситуаций является проведение планово – предупредительных работ при подготовке систем и сетей в межотопительный период, для этого необходимо взаимодействие собственников имущества с эксплуатирующими предприятиями, так как плановые работы являются капитальными, и, следовательно, требуют существенных вложений, окупаемость которых за счет тарифной выручки чаще всего невозможна. Одна из ключевых целей тарифной политики – недопущение роста тарифа сверх установленного предельного значения. Таким образом, расходы, включаемые в тариф, как правило, ниже экономически обоснованного уровня – предельно оптимизированы.

Учет расходования энергетических ресурсов является первым и наиболее важным шагом в цепочке организационных и технических мер по повышению энергетической эффективности. Приборный учет позволяет производить коммерческие расчеты между поставщиками и потребителями энергетических ресурсов за фактически потребляемые услуги, а также выявить объекты со сверхнормативным расходом энергетических ресурсов, разрабатывать и выполнять мероприятия по их устранению.

В настоящее время учет тепловой энергии, поступающей от источника в тепловую сеть и непосредственно абонентам, не осуществляется. На 2020 год два абонента (Володинская школа, ул. Коммунистическая, 39; МДОУ «Колосок», ул. Советская, 31) оснащены прибором учета тепловой энергии.

Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности объектов является необходимой предпосылкой для создания нормальных рыночных отношений в структурах инженерного обеспечения городского хозяйства и реализации комплекса мероприятий по энергосбережению. Введение коммерческого учета, предусматривающее при определении размеров оплаты не только количество, но и качество отпускаемых ресурсов, будет способствовать улучшению качественных показателей теплоснабжения, а, следовательно, – повышению комфорта проживания потребителей.

2.2.3 Анализ баланса системы теплоснабжения, структуры производства, передачи, потребления

Баланс производства и потребления тепловой энергии котельной с. Володино за период 2019–2020 гг. представлен в Таблице 16.

Таблица 16 – Баланс производства  и  потребления тепловой энергии котельной с. Володино за период 2019–2020 гг.

| Показатель | Ед.изм. | 2019 (факт) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка | Гкал | 2454,35 | 2454,35 |
| Собственные нужды | Гкал | 10,68 | 10,68 |
| Отпуск с коллектора | Гкал | 2443,67 | 2443,67 |
| Потери в сетях | Гкал | 809,52 | 809,52 |
| Полезный отпуск, в том числе: | Гкал | 1634,15 | 1634,15 |
| собственное потребление | Гкал | 129,91 | 129,91 |
| населению | Гкал | 363,972 | 363,972 |
| бюджетным потребителям | Гкал | 1016,719 | 1016,719 |
| прочим потребителям | Гкал | 123,549 | 123,549 |

Анализ потребителей тепловой энергии от газовой котельной блочно–модульного типа с. Володино показал, что основная доля потребления тепла в 2020 году приходилась на бюджетные организации – 62,2 %. Основным потребителем в данном секторе является Володинская школа, которая потребляет 41,3 % теплоты в общем годовом расходе тепла по котельной и 69,2 % по бюджетным организациям. В свою очередь доля населения составила 22,3 %, прочих потребителей – 7,6 %.

Баланс тепловых мощностей и нагрузок блочно–модульной котельной Володинского поселения представлен в Таблице 17.

Таблица 17 – Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной

| Наименование параметра | Единицы измерения | Котельная «Центральная» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2,76 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,76 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00186 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,758 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,80 |
| – на нужды отопления | Гкал/ч | 0,80 |
| – на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,141 |
| Резерв (+)/Дефицит (–) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,817 |

Как видно из таблицы, величина потерь в сетях теплоснабжения составляет 33,13 %. В Таблице 17 приведены расчетные данные, так как на котельной и у абонентов, за исключением школы, не установлены приборы учета тепловой энергии.

В условиях принятых Постановлением Правительства РФ предельных индексов роста тарифов, формирование себестоимости производства осуществляется по принципу включения минимально необходимого объема расходов: на топливо, электроэнергию, заработную плату и ОСН, теплоноситель – в пределах нормативных значений, несмотря на ненормативное состояние сетей и оборудования теплоснабжающего комплекса. Затраты на проведение ремонтных и регламентных работ включаются не в соответствии с необходимостью производства, а по остаточному принципу. Такой подход приводит к ежегодному увеличению фактических затрат на энергетические ресурсы, поскольку в условиях отсутствия средств у энергоснабжающих организаций и собственников на проведение ремонтов имущества увеличиваются потери тепловой энергии на всех этапах ее производства и передачи.

Тарифы, плата  за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

2.3 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Володинского сельского поселения осуществляет ПАО «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»).

На территории сельского поселения размещено 26 трансформаторных подстанций (ТП), 22 из которых в с. Володино; 3 – в д. Новониколаевка; 1 – в д. Старосайнаково (Таблица 18).

Передача электрической энергии в муниципальном образовании производится по распределительным сетям общей протяженностью 72,1 км с уровнем напряжения 10 кВ и 0,4 кВ (Таблица 19), уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения 100% потребителей.

Таблица 18 – Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ Володинского сельского поселения

| № п/п | Тип оборудования | Расчетная мощность трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- |
| с. Володино |
| 1 | ПС Володино 110/10кВ | 6 300 |
| 2 | МТП 10/0,4кВ ВД–1–21 | 100 |
| 3 | КТП 10/0,4кВ ВД–1–2 | 630 |
| 4 | КТП 10/0,4кВ ВД–3–1 | 160 |
| 5 | КТП 10/0,4кВ ВД–3–2 | 630 |
| 6 | КТП 10/0,4кВ ВД–3–3 | 400 |
| 7 | КТП 10/0,4кВ ВД–3–4 | 250 |
| 8 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–1 | 250 |
| 9 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–3 | 160 |
| 10 | МТП 10/0,4кВ ВД–4–4 | 250 |
| 11 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–5 | 250 |
| 12 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–6 | 250 |
| 13 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–7 | 250 |
| 14 | МТП 10/0,4кВ ВД–4–12 | 100 |
| 15 | МТП 10/0,4кВ ВД–4–14 | 160 |
| 16 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–19 | 630 |
| 17 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–21 | 250 |
| 18 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–22 | 250 |
| 19 | КТП 10/0,4кВ ВД–4–24 | 160 |
| 20 | МТП 10/0,4кВ ВД–7–1 | 160 |
| 21 | КТП 10/0,4кВ ВД–7–25 | 400 |
| 22 | МТП 10/0,4кВ ВД–9–1 | 100 |
| д. Новониколаевка |
| 23 | МТП 10/0,4кВ ВД–4–2 | 100 |
| 24 | МТП 10/0,4кВ ВД–7–34 | 0 (в консервации) |
| 25 | МТП 10/0,4кВ ВД–7–36 | 0 (в консервации) |

| № п/п | Тип оборудования | Расчетная мощность трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- |
|  | д. Старосайнаково |  |
| 26 | МТП 10/0,4кВ ВД–4–2 | 100 |

Таблица 19 – Перечень энергетических объектов Володинского сельского поселения (Воздушные линии 10 кВ и 0,4 кВ)

| № п/п Тип оборудования Протяженность, м |
| --- |
| с. Володино |
| 1 | ВЛ 10кВ ф. ВД-1 | 3 260 |
| 2 | ВЛ 10кВ ф. ВД-2 | 8 179 |
| 3 | ВЛ 10кВ ф. ВД-3 | 3 246 |
| 4 | ВЛ 10кВ ф. ВД-4 | 6 186 |
| 5 | ВЛ 10кВ ф. ВД-7 | 18 314 |
| 6 | ВЛ 10кВ ф. ВД-9 | 2 997 |
| 7 | ВЛ 10кВ ф. ВН-14 | 3 943 |
| 8 | ВЛ 10кВ ф. ВН-19 | 778 |
| 9 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-1-21 ф.1-СИП 50 | 377 |
| 10 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-3-1 ф.1-АС 35 | 163 |
| 11 | ф.2-АС 35 | 41 |
| 12 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-3-2 ф.1-СИП2 50 | 210 |
| 13 | ф.2-СИП2 50 | 223 |
| 14 | ф.3-СИП2 16 | 209 |
| 15 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-3-3 ф.1-АС 35 | 274 |
| 16 | ф.2-АС 35 | 262 |
| 17 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-1 ф.1-АС 35 | 332 |
| 18 | ф.2-АС 35 | 1 265 |
| 19 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-3 ф.1-АС 35 | 1 339 |
| 20 | ф.2-АС 35 | 648 |
| 21 | ф.3-АС 35, СИП 16 | 185 |
| 22 | ф.3-АС 35, СИП 70, СИП50 | 1 204 |
| 23 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-4-4 ф.1-АС 35 | 1 815 |
| 24 | ф.2-АС 35 | 239 |
| 25 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-5 ф.1-АС 50, СИП 50, СИП 16 | 959 |
| 26 | ф.2-АС 50, АС 35 | 588 |
| 27 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-4-12 ф.1-кабель ВББШВ 16 | 33 |
| 28 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-4-14 ф.-СИП 50, СИП 16 | 480 |
| 29 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-19 ф.1-АС 50 | 78 |
| 30 | ф.2-АС 35 | 49 |
| 31 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-4-21 ф.1-АС 35, СИП 16 | 371 |
| 32 | ф.2-АС 35, СИП 16 | 484 |
| 33 | ф.3-АС 35, СИП 16 | 186 |
| 34 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-22 ф.1-АС 50, АС 35, | 1 339 |

| № п/п | Тип оборудования | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  | СИП 16, СИП 35 |  |
| 35 | ф.2-АС 50 | 239 |
| 36 | ф.3-СИП 50 | 51 |
| 37 | ф.4-СИП 50 | 139 |
| 38 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-4-24 ф.1-АС 35 | 1 736 |
| 39 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-7-1 ф.1-СИП 70, СИП 50, СИП 16 | 996 |
| 40 | ф.2-СИП 16 | 282 |
| 41 | ф.3-СИП 16 | 282 |
| 42 | ф.4-СИП 16 | 300 |
| 43 | ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4кВ ВД-7-25 ф.1-АС35 | 381 |
| 44 | ф.2-АС35 | 230 |
| 45 | ф.3-СИП 16 | 210 |
| 46 | ф.4-СИП 25, СИП 16 | 75 |
| 47 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-9-1 ф.1-кабель ВББШВ 16 | 37 |
| д. Новониколаевка |
| 48 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-7-2 ф.1-СИП 70 | 983 |
| 49 | ф.2-СИП 90, СИП 70, СИП 35 | 2 891 |
| 50 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-7-34 ф.1 | 0 (демонтирована) |
| 51 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-7-36 ф.1 | 0 (демонтирована) |
| д. Старосайнаково |
| 52 | ВЛ 0,4кВ от МТП 10/0,4кВ ВД-4-22 ф.1-АС 50, АС 35 | 2 185 |
| 53 | ф.2-СИП 16 | 860 |
| Общая протяженность | 72 133 |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

2.4 Характеристика системы газоснабжения

В настоящее на территории Володинского сельского поселения газифицировано только с. Володино; по территории села проходят сети высокого и низкого давления. Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления I-й категории р≤1,2 МПА;

II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь   между   ступенями   осуществляется    через    газорегуляторные    пункты   (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 газорегуляторных пункта. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления. Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Володинского сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных);

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах малой этажности - газовые плиты и проточные газовые водонагреватели.

На территории Володинского сельского поселения деятельность в сфере газоснабжения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Согласно Приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 24.06.2019 № 8–72 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области») (ОГРН 1025403200195, ИНН 5407208153)» и Приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.07.2020 № 8–91 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области») (ИНН 5407208153) розничная цена на природный газ, реализуемый населению, в с. Володино, д. Новониколаевка, д. Старосайнаково на 2020 год составила:

Таблица 20 – Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, в с. Володино, д. Новониколаевка, д. Старосайнаково на 2020 год

| Организация | Вид тарифа | Система коммунальной инфраструктуры (СКИ) | Ед. изм. | Период | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2020 – 30.06.2020 | 01.07.2020 – 31.12.2020 |  |
| ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Розничная цена на природный газ, реализуемый населению | На приготовление пищи и нагрев воды, с использованием газовой плиты | руб./1000 м3 | 5313,54 | 5432,52 | 8–72 от 24.06.2019 8–91 от 30.07.2020 |
|  |  | На нагрев воды с использованием газового нагревателя |  | 5313,54 | 5432,52 |  |
|  |  | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя |  | 5313,54 | 5432,52 |  |
|  |  | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели |  | 5313,54 | 5432,52 |  |
|  |  | На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования |  | 5313,54 | 5432,52 |  |

2.5. Характеристика системы обращения с ТКО

Бытовые отходы городского поселения вывозятся на полигон захоронения твердых коммунальных отходов (Полигон ТБО с. Кривошеино).

Вывоз отходов осуществляет ООО «Риск».

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово–регулярной системой вывоза ТБО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления ТБО – это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3)

Сбор ТКО производится в контейнеры емкостью 0,75, 1,5, 3 м3. Вывоз ТКО осу-ществлякется мусоровозами, ТКО вывозится на полигон с. Кривошеино.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» Постановлением Администрации Володинского сельского поселения от 23.01.2019 № 8 «О создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Воло-динского сельского поселения», утверждены формы заявок о согласовании с органом местного самоуправления создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 21 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Володинского сельского поселения

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кривошеинский | Володино | Советская | 31 | 2,25 | бетон | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 2 | Кривошеинский | Володино | Советская | 31 | 2,25 | бетон | 0,75 | 1 | МБДОУ «Колосок» |
| 3 | Кривошеинский | Володино | Станционная | 3 | 2,25 | железобетон | 0,75 | 1 | ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал Томское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Томское ЛПУМГ) |
| 4 | Кривошеинский | Володино | Лесная | 2а | 1 | железобетон | 0,75 | 1 | ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал Томское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Томское ЛПУМГ) |
| 5 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 39 | 4,5 | железобетон | 1,5 | 2 | МБДОУ «Володинская СОШ» |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 30 | 2,25 | железобетон | 0,75 | 1 | Томский областной союз потребительских обществ |
| 7 | Кривошеинский | Володино | Заречная | 2А | 4,5 | гравий | 1,5 | 2 | ИП Шепелева Вера Александровна |
| 8 | Кривошеинский | Володино | Новая | 2 | 2,25 | гравий | 0,75 | 1 | ПАО «ТРК» |
| 9 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 33/2 | 2,25 | гравий | 0,75 | 1 | ИП Самойлова Елена Анатольевна |
| 10 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 5 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 11 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 13 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 12 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 14 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 13 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 25 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 14 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 26 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 15 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 36 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |
| 16 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 48 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 17 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 63 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 18 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 66 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 19 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 2 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 20 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 21 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 16 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 22 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 19 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 23 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 31 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 39 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 25 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 43 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 26 | Кривошеинский | Володино | Кольцевой | 2 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 27 | Кривошеинский | Володино | Газовиков | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 28 | Кривошеинский | Володино | Советская | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 29 | Кривошеинский | Володино | Советская | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 30 | Кривошеинский | Володино | Советская | 26 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 31 | Кривошеинский | Володино | Советская | 49 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 32 | Кривошеинский | Володино | Советская | 62 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | Кривошеинский | Володино | Советская | 77 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 34 | Кривошеинский | Володино | Советская | 87 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 35 | Кривошеинский | Володино | Советская | 89 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 36 | Кривошеинский | Володино | Школьный | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 37 | Кривошеинский | Володино | Школьный | 7 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 38 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 11 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 39 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 22 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 40 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 47 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 52 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 42 | Кривошеинский | Володино | Весенняя | 2 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 43 | Кривошеинский | Володино | Сибирская | 1 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 44 | Кривошеинский | Володино | Сибирская | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 45 | Кривошеинский | Володино | Мира | 7 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 46 | Кривошеинский | Володино | Молодежная | 4 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 47 | Кривошеинский | Володино | Молодежная | 5 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 48 | Кривошеинский | Володино | Лесная | 14 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Кривошеинский | Володино | Энергетиков | 3 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 50 | Кривошеинский | Володино | Энергетиков | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 51 | Кривошеинский | Володино | Новая | 9 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 52 | Кривошеинский | Володино | Рабочая | 3 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 53 | Кривошеинский | Володино | Зеленая | 13 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 54 | Кривошеинский | Володино | Заречная | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 55 | Кривошеинский | Володино | Место погребения |  | 9 | грунт | 3 | 4 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 56 | Кривошеинский | Новониколаевка | Октябрьская | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 57 | Кривошеинский | Новониколаевка | Центральная | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

| №п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 58 | Кривошеинский | Новониколаевка | Центральная | 39 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 59 | Кривошеинский | Новониколаевка | Нагорная | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

Бытовые отходы сельского поселения вывозятся на полигон ТБО с. Кривошеино для захоронения.

Таблица 22 - Характеристика полигона ТБО с. Кривошеино

| Наименование объекта | Полигон ТБО с. Кривошеино |
| --- | --- |
| Вид объекта | Полигон ТКО |
| Месторасположение объекта | Томская область, Кривошеинский район, 300 м. западнее от 168 км. Автодороги Кривошеино–Колпашево |
| Площадь объекта, га | 8,2 |
| Мощность, тыс. тонн/год | 5,02 |
| Вместимость, тыс. тонн | 150,56 |
| Код ФККО принимаемых отходов | В соответствии с лицензией |
| Классы опасности принимаемых отходов | IV, V |
| Год начала эксплуатации | 2012 |
| Год окончание эксплуатации | 2042 |

Тарифы, плата  за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

3    План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период

действия генерального плана

3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1 Характеристика муниципального образования

Володинское сельское поселение - муниципальное образование Кривошеинском районе Томской области.

В состав Володинского сельского поселения входят три населенных пункта: с.Володино, д.Новониколаевка, д.Старосайнаково.

Административный центр - село Володино. Общая площадь территории - 26478 га.

Удаленность с.Володино от районного центра с.Кривошеино - 38 км; от областного центра г.Томск - 134 км.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004 года № 203–ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района».

Численность населения на 01.01.2020 составила 1269 чел.

Ведущей отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

3.1.2 Прогноз численности населения и трудовые ресурсы

Прогнозируемая демографическая ситуация в Володинском сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции  убыли населения, превышения смертности над рождаемостью. Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- базовому;

- оптимистическому.

За основу для расчетов по существующему генеральному плану поселения принят оптимистический прогноз численности.

В соответствии с прогнозом, численность населения Володинского сельского поселения в 2032 году может увеличиться на 210 человек за счет миграционного и естественного прироста.

3.1.3 Прогноз развития застройки объектов жилищного строительства

Жилая застройка на территории поселения в процентном соотношении распределяется следующим образом:

Индивидуальная жилая застройка - 100%.

Из вышеприведенного соотношения видно, что основная часть жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Таблица 23 – Численность населения, проживающего в домах по типам жилой застройки

| Наименование населенного пункта | Всего | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проживающие в домах по типам жилой застройки | В т.ч. |
|  |  | индивидуальная | многоквартирная малоэтажная (1–2 этажа) | Ветхое жилье | В т.ч. из ветхого, подлежащее сносу (имеется постановление о сносе) |
| с.Володино | 1181 | 328 | 853 | 47 | – |
| д.Новониколаевка | 107 | 76 | 31 | – | – |
| д.Старосайнаково | 116 | 83 | 33 | 21 | – |

На данный момент на территории поселения в сфере жилищного строительства выявлен ряд проблем:

- необходимо строительство муниципального жилья;

- требуется строительство домов усадебного типа по программе «Доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов и молодых семей;

- на территории поселения имеется ветхий жилой фонд, требующий сноса и расселение проживающих граждан в соответствии с действующим законодательством;

- норма обеспеченности одного жителя жильем крайне низкая, необходимо увеличение этого показателя.

3.1.4 Оценка платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг

В ходе оценки платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг, проведенной на основании информации, предоставленной ресурсоснабжающей организацией ООО «Водовод-М», о начислениях и сумме оплаченных населением счетов, получены данные, представленные в Таблице 24.

Таблица 24 – Собираемость платежей за услуги тепло– и водоснабжения

| Год | Теплоснабжение | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  | Начислено | Оплачено | % собираемости | Начислено | Оплачено | % собираемости |
| 2018 | 951065,34 | 737073,5 | 77,50 | 909130,05 | 898112,42 | 98,79 |
| 2019 | 957152,5 | 628209,2 | 65,63 | 947317,64 | 910502,02 | 96,11 |

Уровень собираемости платежей в 2019 году снизился относительно 2018 года на 11,87% в сфере теплоснабжения и на 2,68% – в сфере водоснабжения.

Таким образом, общая тенденция собираемости платежей за анализируемый период – отрицательная.

4. Описание развития коммунальных системы инфраструктуры

4.1 Перспективное развитие системы водоснабжения и водоотведения

Развитие системы водоотведения в Володинском сельском поселении в настоящее время не планируется.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год), по данным схемы водоснабжения и водоотведения Володинского сельского поселения, должна составить 86,34 м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

В схеме водоснабжения и водоотведения Володинского сельского поселения указаны следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- замена изношенных участков водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы;

- подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения;

- замена изношенных водонапорных башен;

- закольцовка сетей водоснабжения;

- бурение водозаборных скважин;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех объектах где их нет в настоящее время.

Замену изношенных участков водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы планируется провести на участках по ул. Дорожная; по ул. Зеленая, ул. Рабочая - планируется подключение жилых домов к центральному водопроводу.

Расчет капитальных затрат на замену изношенных участков водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы произведен на основании Приказа Минстроя России от 30 декабря 2019 года № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» и представлен в Таблице 25.

Таблица 25 – Объем капитальных затрат на проведение мероприятий по ремонту и прокладке водопроводных сетей на глубине 3 м

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм | Глубина прокладки, м | Год проведения | Стоимость проведения мероприятия в ценах соответствующего периода, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопровода по ул. Дорожная. Замена чугунной трубы на полиэтиленовую | 270,00 | 0,1 | 3 | 2021 | 1 552,48 |

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм | Глубина прокладки, м | Год проведения | Стоимость проведения мероприятия в ценах соответствующего периода, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение жилых домов к центральному водопроводу по ул. Зеленая | 200,00 | 0,02 | 3 | 2022 | 241,04 |
| Подключение жилых домов к центральному водопроводу по ул. Рабочая | 60,00 | 0,02 | 3 | 2023 | 75,71 |
| Итого: | 1 869,23 |

4.2 Перспективное развитие системы теплоснабжения

Перспективное развитие системы теплоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности, так как в ближайшем будущем перспективного развития, которое позволит за счет подключения новых потребителей более эффективно использовать имеющиеся мощности, не предвидится. Кроме того, следует учитывать значительный износ основных фондов системы.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы теплоснабжения поселения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по направлению «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры».

В рамках работы был рассмотрен следующий вариант реконструкции системы:

- замена участков сетей теплоснабжения в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту;

- подключение потребителей к БМК (блочно-модульной котельной).

При реконструкции сетей рекомендуется использовать предизолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией.

Расчет капитальных затрат на замену изношенных участков сетей теплоснабжения на предизолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией произведен на основании Приказа Минстроя России от 30 декабря 2019 года № 905/пр «Об утверждении укрупне-ных нормативов цены строительства» и представлен в Таблице 26.

Таблица 26  – Объем капитальных затрат на замену изношенных участков сетей  теплоснабжения на предизолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией

| Наименование участка | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость проведения мероприятия в ценах соответствующего периода, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 1 | 18,60 | 0,025 | надземная | 2027 | пенополиуретан | 121,35 |
| Участок № 2 | 6,90 | 0,025 | канальная | 2027 | пенополиуретан | 62,65 |
| Участок № 3 | 40,20 | 0,032 | надземная | 2026 | пенополиуретан | 320,63 |
| Участок № 4 | 33,80 | 0,032 | канальная | 2026 | пенополиуретан | 375,21 |
| Участок № 5 | 7,10 | 0,04 | надземная | 2027 | пенополиуретан | 74,11 |
| Участок № 6 | 51,00 | 0,04 | канальная | 2028 | пенополиуретан | 775,76 |
| Участок № 7 | 167,40 | 0,05 | надземная | 2026 | пенополиуретан | 2 086,21 |
| Участок № 8 | 87,00 | 0,05 | канальная | 2027 | пенополиуретан | 1 579,93 |
| Участок № 9 | 170,50 | 0,065 | надземная | 2026 | пенополиуретан | 2 762,30 |
| Участок № 10 | 27,70 | 0,065 | канальная | 2028 | пенополиуретан | 684,68 |

| Наименование участка | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость проведения мероприятия в ценах соответствующего периода, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок № 11 | 168,20 | 0,08 | надземная | 2025 | пенополиуретан | 3 203,33 |
| Участок № 12 | 82,20 | 0,08 | канальная | 2025 | пенополиуретан | 2 178,80 |
| Участок № 13 | 6,00 | 0,1 | надземная | 2027 | пенополиуретан | 135,15 |
| Участок № 14 | 392,30 | 0,1 | канальная | 2024 | пенополиуретан | 12 473,03 |
| Итого: | 26 833,14 |

Для финансирования замены изношенных фондов, их модернизации и строительства коммунальных объектов используются:

инвестиционная составляющая тарифа;

надбавки к тарифам;

тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;

средства муниципального и вышестоящих бюджетов.

Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют. К инвестиционным составляющим тарифа относится амортизация, часть ремонтного фонда, направляемая на замену изношенных фондов, и прибыль на капитализацию.

Инвестиционные затраты в виде надбавок к тарифам для теплоснабжающих организаций устанавливаются на областном уровне. В настоящее время в связи с низкой платежеспособностью и низкой платежной дисциплиной возможность введения надбавки отсутствует.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры определяется, исходя из суммы расходов на технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка застройки) и из ожидаемого использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной нагрузки). Подключение новых потребителей к системе не планируется, расширение существующей схемы теплоснабжения не произойдет.

Бюджетные средства при необходимости могут также использоваться на финансирование программных мероприятий, как на обновление и модернизацию объектов муниципальной собственности, так и на развитие сетевого хозяйства муниципального образования. При этом возможности местного и районного бюджета крайне ограничены. Необходимо привлечение средств областного бюджета.

4.3 Перспективное развитие системы электроснабжения

На балансе у Администрации Володинского сельского поселения в настоящий момент находится комплексная трансформаторная подстанция (2 КТПНБ–ПВ/К–250–10/0,4) и кабельная линия протяженностью 30 метров.

Данные объекты эксплуатируются на праве аренды; в трехлетний период планируется их продажа сетевой организации. В связи с удовлетворительным состоянием объектов проводить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции не планируется.

Прочие мероприятия в отношении объектов электироснабжения Володинского сельского поселения, направленные на модернизацию системы электроснабжения, будут отражены в инветиционной программе балансодержателя электрических сетей и трансформаторных подстанций.

4.4 Перспективное развитие системы газоснабжения

Сети газоснабжения находятся на балансе у ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»; мероприятия, направленные на модернизацию системы газоснабжения с. Володино (при наличии таковых) будут отражены в инвестиционной программе балансодержателя.

4.5 Перспективное развитие системы обращения с ТКО

В части развития системы обращения с ТКО планируется приобретение двух контейнеров для накопления ТКО в 2021 году объемом 0,75 м3 каждый.

Стоимость приобретения контейнеров для накопления ТКО составит 15 тыс. рублей; оборудования площадок сбора и накопления ТКО – 2300 тыс. рублей.

Таблица 27 – Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Володинского сельского поселения (перспектива)

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м. | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Кривошеинский | Володино | Советская | 31 | 2,25 | бетон | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 2 | Кривошеинский | Володино | Советская | 31 | 2,25 | бетон | 0,75 | 1 |  |  | МБДОУ «Колосок |
| 3 | Кривошеинский | Володино | Станционная | 3 | 2,25 | железобетон | 0,75 | 1 |  |  | ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал Томское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Томское ЛПУМГ) |
| 4 | Кривошеинский | Володино | Лесная | 2а | 1 | железобетон | 0,75 | 1 |  |  | ООО «Газпром трансгаз Томск» филиал Томское линейное производственное управление ма- |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м. | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гистральных газопроводов (Томское ЛПУМГ) |
| 5 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 39 | 4,5 | железобетон | 1,5 | 2 |  |  | МБДОУ "Володинская СОШ" |
| 6 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 30 | 2,25 | железобетон | 0,75 | 1 |  |  | Томский областной союз потребительских обществ |
| 7 | Кривошеинский | Володино | Заречная | 2А | 4,5 | гравий | 1,5 | 2 |  |  | ИП Шепелева Вера Александровна |
| 8 | Кривошеинский | Володино | Новая | 2 | 2,25 | гравий | 0,75 | 1 |  |  | ПАО «ТРК» |
| 9 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 33/2 | 2,25 | гравий | 0,75 | 1 |  |  | ИП Самойлова Елена Анатольевна |
| 10 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 5 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 11 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 13 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 12 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 14 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 13 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 25 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 14 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 26 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского по- |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | селения |
| 15 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 36 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 16 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 48 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 17 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 63 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 18 | Кривошеинский | Володино | Коммунистическая | 66 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 19 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 2 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 20 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 21 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 16 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 22 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 19 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 23 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 31 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
|  | Адрес | Площадь, кв. м. | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м. | Кол-во, шт. | Объем, куб.м. | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 39 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 25 | Кривошеинский | Володино | Дорожная | 43 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 26 | Кривошеинский | Володино | Кольцевой | 2 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 27 | Кривошеинский | Володино | Газовиков | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 28 | Кривошеинский | Володино | Советская | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 29 | Кривошеинский | Володино | Советская | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 30 | Кривошеинский | Володино | Советская | 26 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 31 | Кривошеинский | Володино | Советская | 49 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | Кривошеинский | Володино | Советская | 62 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 33 | Кривошеинский | Володино | Советская | 77 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 34 | Кривошеинский | Володино | Советская | 87 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 35 | Кривошеинский | Володино | Советская | 89 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 36 | Кривошеинский | Володино | Школьный | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 37 | Кривошеинский | Володино | Школьный | 7 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 38 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 11 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 39 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 22 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 40 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 47 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского по- |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | селения |
| 41 | Кривошеинский | Володино | Колхозная | 52 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 42 | Кривошеинский | Володино | Весенняя | 2 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 43 | Кривошеинский | Володино | Сибирская | 1 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 44 | Кривошеинский | Володино | Сибирская | 4 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 45 | Кривошеинский | Володино | Мира | 7 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 46 | Кривошеинский | Володино | Молодежная | 4 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 47 | Кривошеинский | Володино | Молодежная | 5 | 4,5 | грунт | 1,5 | 2 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 48 | Кривошеинский | Володино | Лесная | 14 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 49 | Кривошеинский | Володино | Энергетиков | 3 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Кривошеинский | Володино | Энергетиков | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 51 | Кривошеинский | Володино | Новая | 9 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 52 | Кривошеинский | Володино | Рабочая | 3 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 53 | Кривошеинский | Володино | Зеленая | 13 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 54 | Кривошеинский | Володино | Заречная | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 55 | Кривошеинский | Володино | Место погребения |  | 9 | грунт | 3 | 4 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 56 | Кривошеинский | Новониколаевка | Октябрьская | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 57 | Кривошеинский | Новониколаевка | Центральная | 12 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |

| № п/п | Раздел 1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Раздел 3. Сведения о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Площадь, кв. м | Используемое покрытие | Контейнеры для накопления ТКО | Наименование ЮЛ, ФИО ИП, ФЛ |
|  |  |  |  | Размещенные | Планируемые |  |
|  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом |  |  | Объем, куб.м | Кол-во, шт. | Объем, куб.м | Кол-во, шт. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | Кривошеинский | Новониколаевка | Центральная | 39 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 59 | Кривошеинский | Новониколаевка | Нагорная | 6 | 2,25 | грунт | 0,75 | 1 |  |  | Администрация Володинского сельского поселения |
| 60 | Кривошеинский | Старосайноково | Набережная | 22 | 2,25 | грунт |  |  | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |
| 61 | Кривошеинский | Старосайноково | Набережная | 25 | 2,25 | грунт |  |  | 0,75 | 1 | Администрация Володинского сельского поселения |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

В Таблице 28 представлены расходы бюджетов всех уровней по годам на реализацию мероприятий.

Более детальная информация по мероприятиям и источникам финансирования представлена в Приложениях 2-4.

Таблица 28 - Фактические и плановые расходы на финансирование Проектов

| Объемы финансирования проектов Программ по источникам |
| --- |
|  | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Общая Программа проектов | всего | 34 991,76 | 1 242,00 | 1 226,70 | 1 505,70 | 1 567,48 | 1 391,04 | 1 225,71 | 12 473,03 | 5 382,13 | 5 544,35 | 1 973,20 | 1 460,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 27 511,77 | 0,00 | 0,00 | 588,70 | 1 360,57 | 1 207,42 | 1 063,92 | 10 826,59 | 4 671,69 | 4 812,49 | 1 712,73 | 1 267,66 | 0,00 |
|  | бюджет МО/бюджет района | 7 479,99 | 1 242,00 | 1 226,70 | 917,00 | 206,91 | 183,62 | 161,79 | 1 646,44 | 710,44 | 731,85 | 260,46 | 192,78 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Управление программой

6.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Володинского сельского поселения Томской области.

Координатором реализации Программы является Администрация Володинского сельского поселения Томской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

6.2 План–график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется по годам: 2021 – 2032 гг.;

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021 – 2032 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Томской области.

6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Приложение 1

| Приложение 1. Целевые показатели |
| --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Социально-экономические показатели |
| 1 | Среднегодовая численность населения | чел. | 1405 | 1396 | 1401 | 1405 | 1409 | 1413 | 1420 | 1424 | 1428 | 1435 | 1440 | 1445 |
| Система электроснабжения |
| Спрос на услуги электроснабжения |
| 4 | Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | млн.. кВт.ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1 | Население |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.2 | Прочие потребители |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.3 | Бюджетофинансируемые |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доступность для потребителей |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Охват потребителей приборами учета |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Уровень износа электрических сетей и подстанций | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Система теплоснабжения* |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |
| Баланс производства и потребления тепловой энергии |
|  | Выработка | Гкал | - | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 |
|  | Собственные нужды |  | - | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
|  | Отпуск с коллектора |  | - | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 | 2443,7 |
|  | Потери в сетях |  | - | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 | 809,52 |
|  | Полезный отпуск, в том числе: |  | - | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 | 1634,2 |
|  | собственное потребление |  | - | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 |
|  | населению |  | - | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 | 363,97 |
|  | бюджетным потребителям |  | - | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 | 1016,7 |
|  | прочим потребителям |  | - | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 | 123,54 |
| Доступность для потребителей |
| 1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| 1 | Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Охват потребителей приборами учета |
| 1 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| 1 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/ 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 | 150,16 |
| Система водоснабжения** |
|  | Баланс системы водоснабжения подземного водозабора |
| 1 | Фактически поднято воды | - | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 |
| 2 | Фактически очищено воды | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Вода, полученная со стороны | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расход воды на собственные технологические нужды | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Отпущено в сеть | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Потери | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Реализовано воды, всего: | - | 21,568 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 | 21,456 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Эффективность деятельности |
| 1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |
| Доступность для потребителей |
| 1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели спроса на услуги |
| 1 | ВСЕГО | т. | н/д | 228,89 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2 | Население | т. | н/д | 199,8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Организации | т. | н/д | 29,09 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Показатели надежности системы |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Воздействие на окружающую среду |
| 1 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели спроса на услуги газоснабжения |
| 1 | Объем потреблённого наза | млн. м3 | 1,811 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 |
| 1.1 | Многоквартирные дома | млн. | 0,962 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | м3 | 0,232 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 1.3 | Юридические лица | млн. м3 | 0,617 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| 1 | Количество установленных приборов учета (по всем категориям потребителей), в том числе: | шт. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 1.2 | Индивидуальные дома | шт. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 1.3 | Юридические лица | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели энергетической эффективности |
| 1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Баланс производства и потребления тепловой энергии принят по данным, предоставленным существующей ресурсоснабжающей организацией. Перспективный баланс принят на уровне существующего. Дальнейшая корректировка должна быть произведена на основании актуализированной схемы теплоснабжения Володинского сельского поселения;

** Баланс системы водоснабжения подземного водозабора принят на основании данных, предоставленных существующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение. Перспективный баланс принят на уровне существующего. Дальнейшая корректировка должна быть произведена на основании актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Володинского сельского поселения.

Приложение 2

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция объектов системы теплоснабжения с. Володино | 2018-2020 | всего | 1 004,40 | 392,50 | 271,90 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 1 004,40 | 392,50 | 271,90 | 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети № 14 | 2024 | всего | 12 473,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 826,59 |  |  |  |  |  |  | 10 826,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 1 646,44 |  |  |  |  |  |  | 1 646,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участков тепловой сети № 11, 12 | 2025 | всего | 5 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 671,69 |  |  |  |  |  |  |  | 4 671,69 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 710,44 |  |  |  |  |  |  |  | 710,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участков тепловой сети № 3, 4, 7, 9 | 2026 | всего | 5 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 812,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 812,49 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 731,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,85 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участков тепловой сети № 1, 2, 5, 8, 13 | 2027 | всего | 1 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 712,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,73 |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 260,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,46 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция участков тепловой сети № 6, 10 | 2028 | всего | 1 460,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460,44 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 267,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,66 |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 192,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,78 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | всего | 27 837,54 | 392,50 | 271,90 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 473,03 | 5 382,13 | 5 544,35 | 1 973,20 | 1 460,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 23 291,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,59 | 4 671,69 | 4 812,49 | 1 712,73 | 1 267,66 | 0,00 |
|  | бюджет МО/бюджет района | 4 546,37 | 392,50 | 271,90 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,44 | 710,44 | 731,85 | 260,46 | 192,78 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция объектов системы водоснабжения Володинского сельского поселения | 2018-2020 | всего | 2 970,00 | 849,50 | 954,80 | 1 165,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 588,70 |  |  | 588,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 2 381,30 | 849,50 | 954,80 | 577,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт водопровода по ул. Дорожная. Замена чугунной трубы на полиэтиленовую | 2021 | всего | 1 552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 347,55 |  |  |  | 1 347,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 204,93 |  |  |  | 204,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подключение жилых домов к центральному водопроводу по ул. Зеленая | 2022 | всего | 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 209,22 |  |  |  |  | 209,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 31,82 |  |  |  |  | 31,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подключение жилых домов к центральному водопроводу по ул. Рабочая | 2023 | всего | 75,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 65,72 |  |  |  |  |  | 65,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 9,99 |  |  |  |  |  | 9,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | всего | 4 839,23 | 849,50 | 954,80 | 1 165,70 | 1 552,48 | 241,04 | 75,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 2 211,19 | 0,00 | 0,00 | 588,70 | 1 347,55 | 209,22 | 65,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет МО/бюджет района | 2 628,04 | 849,50 | 954,80 | 577,00 | 204,93 | 31,82 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

| Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО |
| --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Приобретение контейнеров для накопления ТКО | 2021 | всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 13,02 |  |  |  | 13,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 1,98 |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование площадок сбора и накопления ТКО | 2022-2023 | всего | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 996,40 |  |  |  |  | 998,20 | 998,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО/бюджет района | 303,60 |  |  |  |  | 151,80 | 151,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: | всего | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 2 009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 998,20 | 998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет МО/бюджет района | 305,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 151,80 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

# Footnotes

МДС 13-15.2000 «Особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жи-лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», утв. Приказ Госстроя РФ от 21 июня 2000 г. N 141   с изменениями от 18 апреля 2001 г.